ДВИГАТЕЛЬ АЕЕ

1. Проверка и чистка форсунок

2. Установка жигулевских форсунок

Вот и настал «долгожданный» момент обслуживания форсунок. Симптомы описывать не буду.

Сначала попробуем вернуть в царство живых родные форсунки, а в случае летального исхода, заменим на ВАЗовские. На вопрос толстосумов: «А собственно, нах этот колхоз?», отвечаю, родная форсунка сделанная на германщине для моего Das Auto стоит 5700 рублей, жигулевская форсунка 500. Менять надо комплектом 500*4=2000. Оставшиеся можно реализовать по 2500 толстосумам. Солидная прибавка к пенсии.

Итак, в худшем варианте (читай: максимальной комплектации) нам понадобится:

1. Очиститель карбюратора

2. Форсунки, 4 шт (брал Siemens VDO маркировка DEKA IV 20734)

3. Супер-клей, 1 тюбик

4. Болт с резьбой М6, 50мм, 2шт

5. Коллекторная гайка + шайба, 2шт

6. Шестигранник на 5мм

7. Крестовая отвертка

8. Ключ на 10

9. Блок питания 12V (можно АКБ)

10. Тисочки

11. 4 см кислородного шланка

12. Болгарка (случайно в кадр попала, но пригодилась)

13. Помощник(ца), 1шт

1.1 Собираем нехитрый девайс

В колпачек от клея вставляем трубочку от карбклинера и выливаем туда клей (потом поймете зачем, а пока пусть застывает).

И двигаем в направлении нашего чудо-коня богатырского.

1.2. Открываем капот и снимаем воздухан.

1.3 Шестигранником на 5мм откручиваем 2 болта, крепящие рейку с форсунками. (или как там она называется), болты в коробочку, они нам больше не нужны.

1.4 Отключаем разъем датчика давления масла и снимаем рейку с форсунками.

1.5 Проверяем работоспособность форсунок. Подруг(а) крутит стартером. Смотрим на форсунки, должен быть четкий конус, а не струйка. Те, где распыления нет, или ссыт струйкой - снимаем. К рейке форсунки крепятся с помощью скобы, которую сдвигаем в бок и снимаем.

1.6 Проверяем и чистим форсунку.

1.6.1 Аккуратно зажимаем форсунку в тиски

1.6.2 Подаем 12 вольт (полярность не путаем, как показано на рисунке). Должен быть щелчок. Если его нет – форсунку на выброс. Питание подаем кратковременно. Иначе всё перегреется и сгорит.

1.6.3 Подключаем собранный в пункте 1.1 девайс одним концом к форсунке другим к баллону с карбклинером . Открываем форсунку подачей питания и промываем карбклинером. Повторяем операцию несколько раз. Контролируем перегрев форсунки.

Если все форсунки работоспособны – ставим на место и радуемся. Если же хоть одна погибла смертью храбрых на рабочем месте – покупаем комплект жигулёвских.

2. Установка жигулевских форсунок

Если посмотреть вооруженным взглядом на ВАЗовскую и VAGовскую форсунки, то координальных отличий, кроме длины и паза для фиксатора не увидим. Посадочные места, клеммы, полярность – одинаковы. Длинна отличается ровно на длину коллекторной гайки+шайба. На VAGе – 1 отверстие для впрыска топлива, на ВАЗовской – 4, думаю, это не хуже.

ЗЫ: ВАЗ и VAG – разница в одной букве, а какое отличие в машинах!!!

2.1 Устанавливаем форсунки на место. Родной крепеж не подходит, а жигулевский я не купил :(, поэтому поставил так, пока не вывалились. Теперь рейка должна подняться на несколько сантиметров.

2.2 Если попытаться поставить рейку на место, она упрется выступами в стойки крепления воздухана. Аккуратно подрезаем болгаркой эти выступы (или напильником).

2.3 Так как рейка поднялась, то нам нужно нарастить пимпочку на рейке (что это такое – не знаю, звиняйте). Делается это с помощью кислородного шланга. Желательно снять фасочку на шланге. Устанавливать фаской вниз.

2.4 Устанавливаем рейку, Подкладываем коллекторные гайки с шайбами. Можно заранее посадить на капельку суперклея, чтобы не играть в снайпера. Затягиваем рейку двумя болтами М6х50. Не забываем накинуть фишку датчика давления масла. Устанавливаем воздухан. Закрываем капот. Идем пить пиво :).

ЗЫ: отъездил уже 2 месяца. Полет нормальный. Чудо-конь незначительно прибавил в приемистости.